## Slide 1: Presentazione Progetto Network Security
Candidati:
Luca Cataldi 207148
Francesco Musmanno 216634
Relatore:
Prof. Floriano De Rango

## Slide 2: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 3: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 4: VANET
Introduzione
Modalità di Comunicazione
Rischi di Sicurezza

## Slide 5: VANET
Introduzione
Modalità di Comunicazione
Rischi di Sicurezza

## Slide 6: Introduzione - Vanet Network
Vehicular Ad-hoc Network (VANET) sono una particolare tipologia di MANET – sistema autonomo di host mobili connessi mediante connessione wireless di tipo Ad-hoc
Le VANET sono formate da nodi (veicoli) che comunicano in maniera wireless a medio raggio e si spostano su percorsi (routes) definiti in base all’infrastruttura stradale
L’obiettivo che ha portato allo sviluppo di questo tipo di rete è quello di rendere più sicuri gli spostamenti veicolari sulle strade di tutto il mondo

## Slide 7: Principi VANET
I movimenti dei veicoli risultano strutturati e vincolati dalla rete viaria
I veicoli conoscono la propria posizione (ad esempio via GPS)
La comunicazione tra veicoli si sviluppa principalmente senza infrastrutture terze, ogni veicolo può trasmettere, ricevere ed inoltrare messaggi autonomamente
Le comunicazioni presentano contenuti informativi (ad esempio avvisi di incidenti, allarmi stradali, informazioni sul traffico)

## Slide 8: VANET
Introduzione
Modalità di Comunicazione
Rischi di Sicurezza

## Slide 9: Beaconing
Ogni nodo trasmette ciclicamente informazioni destinate ai nodi limitrofi (ad esempio identità, posizione, direzione, velocità…)
All’aumentare della densità dei veicoli, aumenta l’impegno del mezzo trasmissivo, di conseguenza, la potenza di tutti va regolata allo scopo di garantire ad ogni mezzo la percezione di tutti i suoi vicini

## Slide 10: Geobroadcast
Utilizzato per notificare ai veicoli in arrivo, eventi improvvisi e condizioni anomale
Il mittente trasmette in broadcast il messaggio a tutti i suoi vicini, che lo ritrasmettono a loro volta rispettando i limiti dell’area designata

## Slide 11: Information dissemination
Ha lo scopo di mantenere viva un’informazione per prolungati periodi di tempo, per renderla disponibile anche ai nodi che arrivato successivamente sulla rete
I messaggi vengono memorizzati e reinoltrati in successione e vengono prioritizzati o scartati in base al contesto

## Slide 12: Information Aggregation
I messaggi non sono semplicemente inoltrati, ma elaborati e aggregati da ogni veicolo che li riceve
Mira a ridurre il sovraccarico, come nel caso in cui uno stesso evento è annunciato da più veicoli

## Slide 13: VANET
Introduzione
Modalità di Comunicazione
Rischi di Sicurezza

## Slide 14: Rischi di Sicurezza
Sabotaggio alla viabilità mediante falsi avvisi di emergenza, incidente e congestione
Violazione della privacy mediante intercettazione, localizzazione e tracciamento dei veicoli
Attacchi all’integrità e alla riservatezza, da parte dei nodi di instradamento intermedi
Attacchi di tipo Denial of Service, interferenza o impedimento alla comunicazione
Attacchi di replica da parte di osservatori passivi

## Slide 15: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 16: Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e caratteristiche
Tipologie di messaggi
Vantaggi e Svantaggi

## Slide 17: Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e caratteristiche
Tipologie di messaggi
Vantaggi e Svantaggi

## Slide 18: Introduzione
Protocollo di routing (RFC 3561) che permette il routing dinamico e autonomo tra nodi mobili partecipanti ad una rete che desiderano stabilire e mantenere una rete ad-hoc
Permette di ottenere rapidamente le routes per nuove destinazioni e non richiedere di mantenere rotte per destinazioni che non sono in comunicazione attiva
Consente di rispondere alle interruzioni dei collegamenti e ai cambiamenti nella topologia della rete tempestivamente

## Slide 19: Caratteristiche del protocollo
Progettato per reti mobili ad-hoc con popolazioni di decine di migliaia di nodi
Progettato per l’utilizzo in reti dove tutti i nodi sono considerati trusted, sia attraverso uso di chiavi preconfigurate o perché si sa che non ci sono nodi malevoli

## Slide 20: Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e caratteristiche
Tipologie di messaggi
Vantaggi e Svantaggi

## Slide 21: Tipologie di messaggi
Route Requests – RREQs
Route Replies – RREPs
Route Errors – RRERs

## Slide 22: Route Requests – RREQs
Tipo di messaggio utilizzato nel momento in cui un nodo necessita di una route verso un altro nodo di cui non conosce la posizione
Il nodo invia quindi una richiesta RREQ in broadcast a tutti i nodi da lui conosciuti

## Slide 23: Descrizione campi RREQ
RequestID: incrementato ogni volta che il nodo sorgente genera una nuova RREQ
Hop Count: numero di hop effettuati a partire dal nodo mittente al primo nodo che conosce la posizione del nodo destinazione (è presente all’interno della sua tabella di routing e tale entry è valida) o fino al nodo destinazione stesso
Una entry si definisce valida se dispone di un sequence number associato grande almeno quanto quello presente all’interno della RREQ

## Slide 24: Route Replies – RREPs
Tipo di messaggio utilizzato nel momento in cui il nodo che riceve una RREQ conosce oppure è il nodo ricercato
Il nodo invia quindi una risposta RREP percorrendo la reverse route indicata all’interno della richiesta

## Slide 25: Route Errors – RRERs
Tipo di messaggio utilizzato nel momento in cui si verifica la rottura di un collegamento sulla rete, viene utilizzato per notificare agli altri nodi la rottura del link
Per conoscere quali nodi notificare ogni nodo contiene una precursor list all’interno della quale sono presenti tutti i nodi che utilizzavano quella route

## Slide 26: Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e caratteristiche
Tipologie di messaggi
Vantaggi e Svantaggi

## Slide 27: Vantaggi
Non necessita di nessun sistema di controllo centralizzato per gestire il processo di routing, essendo un protocollo reattivo tende a ridurre l’overhead per i messaggi di controllo al costo di aumentare la latenza per trovare le route
Protocollo molto attento al consumo di energia, il nodo destinazione risponde solo alla prima richiesta (RREQ) che riceve
Nel momento in cui un nodo debba scegliere tra due route viene scelta quella con il sequence number più alto, ossia quella più recente

## Slide 28: Svantaggi
Presenta varie problematiche per quanto riguarda la sicurezza
La rete non deve essere molto grande, poiché questo causa sensibili cali di performance a causa dell’aumento della lunghezza delle routes
Considera tutti i nodi della rete trusted e non implementa meccanismi di sicurezza
Non raccoglie informazioni riguardanti il routing, limitate al solo nodo sorgente che invia la richiesta, ciò comporta un’inevitabile aumento delle richieste ridondanti trasmesse in broadcast che porta al fenomeno del broadcast storm

## Slide 29: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 30: Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e funzionamento
Estensione pacchetti RREQ & RREP

## Slide 31: Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e funzionamento
Estensione pacchetti RREQ & RREP

## Slide 32: Introduzione
I protocolli Manet sono stati progettati senza avere in mente la sicurezza, nella maggior parte delle loro specifiche non si tratta nessun aspetto di sicurezza
I nodi della rete sono considerati trusted
Nelle reti Manet con particolari esigenze di sicurezza devono essere presenti due sistemi di sicurezza:
  Proteggere la trasmissione dei dati
  Rendere sicuro il protocollo di routing

## Slide 33: Funzionamento
Secure AODV è un’estensione del protocollo AODV
Nei messaggi generati viene applicata una firma utilizzando la chiave privata del mittente dello specifico messaggio
Per quanto riguarda i messaggi RREQ & RREP vi sono due alternative:
  Solo le destinazioni finali sono autorizzate a rispondere a una RREQ
  Non è presente questa limitazione

## Slide 34: Approccio 1
Il mittente firma il messaggio
I nodi intermedi verificano la firma prima di creare o aggiornare una reverse route verso quell’host
Se le firma è corretta memorizzano la reverse route
Il nodo destinazione firma la RREP con la sua chiave privata
I nodi intermedi nuovamente verificano la firma prima di aggiornare una rotta verso quell’host

## Slide 35: Approccio 2
Quando viene inviata una RREQ il mittente firma il messaggio
I nodi intermedi verificano la firma prima di creare o aggiornare la reverse route verso quell’host
La differenza è che il messaggio RREQ ha anche una seconda firma che viene sempre memorizzata con la reverse route
Un nodo intermedio che desidera rispondere ad una RREQ ha bisogno non solo della rotta corretta, ma anche della firma corrispondente a quella rotta per aggiungerla nella RREP

## Slide 36: Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol
Introduzione e funzionamento
Estensione pacchetti RREQ & RREP

## Slide 37: RREQ Single Signature Extension

## Slide 38: RREP Single Signature Extension

## Slide 39: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 40: Ambiente di simulazione OMNeT++
Tools aggiuntivi
Elementi principali
Componenti

## Slide 41: Ambiente di simulazione OMNeT++
Tools aggiuntivi
Elementi principali
Componenti

## Slide 42: Tools aggiuntivi
Instant Veins
Inet Framework
Veins
Sumo
Crypto++
OpenStreetMap

## Slide 43: Instant Veins
Macchina Virtuale gratuita basata su sistema operativo Linux
Consente di eseguire simulazioni utilizzando OMNeT++ in un ambiente già configurato all’interno del quale sono già presenti tutti i tool di cui si necessita
Particolarmente ottimizzata per simulazioni di questo tipo porta con sé un notevole aumento di performance
Distribuita come un dispositivo virtuale a file singolo, pronta per essere importata con un click in qualsiasi software che supporti l’Open Virtualization Format (OVF)

## Slide 44: INET Framework
Libreria di modelli open source per l’ambiente di simulazione OMNeT++
Contiene modelli per lo stack Internet: TCP, UDP, IPv4, IPv6
Contiene protocolli di livello collegamento: Ethernet, PPP, IEEE 802.11
Supporto per la mobilità, protocolli MANET,DiffServ, MPLS
Gli agenti e i protocolli di rete sono rappresentati da componenti che possono essere combinate per formare host, router, switch
Nuovi componenti possono essere programmati a partire da quelli messi a disposizione da INET

## Slide 45: Veins
Framework di simulazione open source per la comunicazione interveicolare (IVC)
Composto da un simulatore di rete basato su eventi (OMNeT++) e un simulatore di traffico stradale (SUMO)
Include uno stack completo di modelli di simulazione per reti VANET
Ad oggi Veins è uno degli strumenti più affermati in questo campo

## Slide 46: Sumo
Pacchetto di simulazione del traffico multimodale open source
Altamente portatile è stato progettato per gestire reti di grandi dimensioni
Permette la modellazione di sistemi di traffico intermodale che includono: veicoli stradali, trasporto pubblico e pedoni
Può essere migliorato con modelli personalizzati e fornisce varie API per controllare a distanza la simulazione

## Slide 47: Crypto++
Libreria C++ che offre algoritmi crittografici e protocolli
Fornisce implementazioni complete degli algoritmi crittografici più comuni e non ad esempio:
  Publik Key Cryptography – RSA, DSA
  Key Agreement Schemes – Diffie-Helmann
  Hash Functions – SHA-1 SHA-2 SHA-256 MD5

## Slide 48: OpenStreetMap
Progetto collaborativo finalizzato a creare mappe del mondo a contenuto libero
I dati in OpenStreetMap vengono distribuiti con una licenza libera (Open Database License)
Tutti possono contribuire arricchendo o correggendo i dati
Le mappe sono create utilizzando come riferimento i dati provenienti da dispositivi GPS portatili

## Slide 49: Ambiente di simulazione OMNeT++
Tools aggiuntivi
Elementi principali
Componenti

## Slide 50: OMNeT++
Objective Modular Network TestBed è un ambiente Object-Oriented per simulazioni di eventi discreti come ad esempio:
  Reti di comunicazioni wired/wireless
  Modellazione di protocolli
  Modellazione di sistemi distribuiti
Utilizza un’architettura a componenti per i modelli di simulazione
I modelli di simulazione vengono realizzate mediante l’impiego di componenti riutilizzabili chiamati moduli
I moduli sono connessi tra loro attraverso i gates e combinati insieme per formare compound modules, la comunicazione tra i vari moduli avviene tramite scambio di messaggi

## Slide 51: Contesto di simulazione
Al fine di realizzare una simulazione di uno specifico contesto, OMNeT++ richiede la specifica di 3 particolari tipi di file:
  File NED – Network Description File (.ned) vengono utilizzati per la descrizione della rete da simulare, vengono specificati l’insieme di moduli necessari che vengono descritti mediante l’utilizzo dei parameters
  File omnetpp.ini – utilizzato per la gestione della configurazione della simulazione, vengono definite varie specifiche che sono dichiarate all’interno del file NED
  Message definitions (.msg) – servono per la definizione dei messaggi descrivendone gli attributi previsti

## Slide 52: Ambiente di simulazione OMNeT++
Tools aggiuntivi
Elementi principali
Componenti

## Slide 53: Componenti
IntegratedVisualizer
IPv4NetworkConfigurator
RadioMedium
ScenarioManager
AodvRouter

## Slide 54: IntegratedVisualizer
INET fornisce diverse opzioni per visualizzare i nodi presenti nella rete, sia in 2D che in 3D
Consente la personalizzazione dell’aspetto dei nodi – può essere utile evidenziare determinati nodi per distinguerli in base alla loro funzione

## Slide 55: IPv4NetworkConfigurator
Nelle simulazioni INET i moduli Configurator sono usati per assegnare indirizzi IP ai nodi di rete e per impostare le loro tabelle di routing
Le funzionalità del Configurator possono essere attivate o disattivate tramite appositi parametri
I dettagli della configurazione come indirizzi IP e routes possono essere specificati all’interno di un file XML

## Slide 56: RadioMedium
Descrive il supporto fisico condiviso in cui avviene la comunicazione
Tiene traccia di radio, sorgenti di rumore, trasmissioni in corso…
Calcola quando dove e come le trasmissioni e i rumori arrivano ai ricevitori

## Slide 57: ScenarioManager
Serve per impostare e controllare le simulazioni – è possibile programmare determinati eventi in modo che si verifichino in orari specifici
È possibile rimuovere, aggiungere o modificare il numero di connessioni o il numero di percorsi in una tabella di routing
Esegue uno script specificato in XML

## Slide 58: AodvRouter
Componente essenziale al fine della simulazione, inserisce nella rete l’host vero e proprio
Il Simple Module AODV realizza di fatto il protocollo di instradamento su richiesta (RREQ)
Ogni nodo funziona come un router:
  Gestisce le proprie tabelle di routing
  Invia richieste di rotte
  Consulta il livello IP per l’invio di dati

## Slide 59: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 60: Simulazioni - Mappa
  Le simulazioni proposte sono state effettuate sulla mappa della città di Orlando
  Dopo aver effettuato le opportune operazioni di configurazione si presenta in questo modo:

## Slide 61: Simulazioni
Sono state eseguite quattro simulazioni:
  Funzionamento del protocollo AODV in assenza di nodi malevoli
  Funzionamento del protocollo AODV in presenza di nodi malevoli
  Funzionamento del protocollo Secure-AODV in assenza di nodi malevoli
  Funzionamento del protocollo Secure-AODV in presenza di nodi malevoli

## Slide 62: Descrizione Attacco
  È stato implementato un attacco di tipo Denial of Service
  I nodi malevoli utilizzano un router di tipo AodvAttacker invece di AodvBase, il quale implementa una versione del protocollo malevola
  Un nodo malevolo non permette ai pacchetti di tipo RREQ che riceve di essere propagati, inoltre pur non essendo il destinatario del messaggio genera una RREP fasulla che viene inoltrata agli altri nodi della rete

## Slide 63: Implementazione Attacco
  L’attacco descritto è stato implementato apportando opportune modifiche ai file che definiscono il protocollo AODV messe a disposizione da INET
  Tra i file necessari al funzionamento del protocollo si hanno:
    AodvAttacker.cc
    AodvAttacker.h

## Slide 64: Implementazione Attacco
  HandleRREQ: metodo che si occupa della gestione dei messaggi RREQ nel momento in cui vengono ricevuti – modificato per fare in modo che il nodo malevolo sia in grado di rispondere ad ogni messaggio intercettato
  CreateRREP: metodo che si occupa della creazione del messaggio RREP da inoltrare ai nodi appartenenti alla rete – modificato il valore hop count assegnandovi un numero elevato con l’intento di modificare la struttura della rete che perverrà al nodo richiedente

## Slide 65: Scenario 1 – Risultati empirici pacchetti

## Slide 66: Scenario 2 – AODV in presenza di nodi malevoli

## Slide 67: Scenario 2 – Risultati empirici pacchetti

## Slide 68: Implementazione SecureAodv
  Il protocollo Secure AODV descritto è stato implementando apportando opportune modifiche ai file che definiscono il protocollo AODV messe a disposizione da INET
  Le caratteristiche di sicurezza apportate dalla versione sicura del protocollo riguardano l’autenticazione e l’integrità dei pacchetti
  Tra i file necessari al funzionamento del protocollo si hanno:
    SecureAodv.cc
    SecureAodv.h
    AodvControlPackets.msg

## Slide 69: Scenario 3 – SAODV in assenza di nodi malevoli

## Slide 70: Scenario 3 – Risultati empirici pacchetti

## Slide 71: Scenario 4 - SAODV in presenza di nodi malevoli

## Slide 72: Scenario 4 – Risultati empirici pacchetti

## Slide 73: Argomenti principali:
Vanet Network
Ad-Hoc Distance Vector Protocol (AODV)
Secure Ad-Hoc Distance Vector Protocol (SAODV)
Ambiente di simulazione OMNeT++
Simulazioni
Codice sorgente

## Slide 74: GitHub Repository